Av: Mikael Lid`n <5651>    1986-03-30 16.28.14

MULTITASK - handler till 800:serien

Multitaskhanteraren g|r det m|jligt att k|ra flera jobb samtidigt i maskinen,
upp till 16st samtidiga jobb, varav ett jobb kan ses som ett slags realtids-
jobb.
De jobb som kan k|ras {r i f|rsta hand assemblerprogram, dock {r jobb Nr 1
alltid BASIC:en (om det inte sl}s ihj{l).
Varje jobb kan tilldelas ett visst tidskvanta i 1/100 s, under tidskvantat
g}r jobbet utan att bli avbrutet av andra jobb, n{r tidskvantat {r slut s}
v{xlas jobb.
Varje jobb som startas M]STE sj{lv initiera sin egen stack, som skall vara
p} minst 40 bytes. All kommunikation med multitask-handlern sker via RST
anrop (RST 30H), d{r A registret inneh}ller numret p} |nskad funktion.

F|ljande anrop {r m|jliga:

Nr      Beskrivning
===========================================================================
 0      D|dar processen som g|r anropet
 1      D|dar process PID Nr i B (PID=Process Id, ett tal 1-16)
 2      Startar process, HL=startadress, B=tidskvanta, som svar erh}lles
        PID Nr i A om A=0 efter anropet gick det inte att starta jobbet
 3      Startar realtidsprocess, i |vrigt som ovan. Realtidsprocessen
        har alltid PID Nr 16 och {r garanterad att f} sitt tidskvanta
        tilldelat sig vid varje hel sekund.
 4      S|ver ned den egna processen (jobbet) 
 5      S|ver ned process PID Nr i B
 6      V{cker process PID Nr i B
 7      Returnera det egna PID Nr i A
 8      Stoppar tidsdelningen och ger det egna jobbet all CPU-kraft
 9      Startar tidsdelning igen anv{nds efter anrop 8
10      D|dar den egna processen utan att ta bort den ur processk|n
        och s{tter dessutom startflaggan.
11      Returnerar adressen till processk|n i HL


OBS, processer sl}s inte ihj{l, startas omedelbart, utan endast vid hela
     1/100s.

Filhantering g}r bra fr}n flera jobb samtidigt d} multitask hanteraren
tilldelar jobbet mera tid d} det k|rs i DOS:et.