1 REM Ins{nd av Lars Davidsson <7020>    1986-10-05 13.38.56 (SEND)
                                                       September, 1986


       Multiuser till ABC800 med LUXOR:s 128 Kbytes RAM-kort
                          version 1.0


Detta program g|r det m|jligt f|r tv} anv{ndare att samtidigt,oberoende av
varandra,k|ra p} en ABC800.P} den ABC800 d{r programmet laddas ned i kan en
anv{ndare k|ra medan den andra kopplar en terminal via V24:an och anv{nder
datorn i remote mod.
Programmet v{xlar mellan det "riktiga" arbetsminnet och ett andra arbetsminne
som ligger p} RAM-kortet.V{xling sker p} klock-interruptet.Om ena anv{ndaren
anv{nder disken s} kan v{xling inte ske.
HR-grafik kommandon f}r ej anv{ndas av den anv{ndare som k|r mot 800:an i
remote,vilket skulle medf|ra dykning.
Eftersom minnes kortet adresseras med hj{lp av den externa bussen s} anv{nds
denna vid varje v{xling och d{rmed rensas eventuellt annat card-select p}
bussen.Bussen {r d} knappast anv{ndbar (eventuellt avn{ndbar om DI anv{nds).
Detta problem uppst}r vid anv{ndning av disken.Detta har l|sts genom att vid
v{xling av arbetsminne,k{nna av om datorn arbetade i doset och is}fall
hoppa |ver v{xlingen.Kontrollen av detta sker genom att kolla om }terhopps
adressen p} stacken {r inom 24576-28672,d.v.s DOS-prommets area.Var den det
s} hoppar datorn |ver v{xlingen.
N}got filskydd fins inte.Anv{ndarna f}r allts} inte anv{nda samma fil
samtidigt.


Multiuser best}r av f|ljande program :

    MSTART.BAC
    MULTUSER.BAC    (MULTUSER.ASM)
    REMOTERM.BAC    (REMOTERM.ASM)
    MULTLOG.BAC
    PASSWD.BAC
    FILPREP.BAC


- MSTART.BAC -

MSTART.BAC k|rs n{r multiuser skall initieras i datorn.Det s{tter botten p}
BASIC-minnet till 33792 och laddar sist in MULTUSER.BAC.


- MULTUSER.BAC -

MULTUSER.BAC inneh}ller assembler rutiner f|r multiuser som l{ggs p} adress
32768-33792.Initierings rutinerna l{ggs p} adress 63232 och fram}t.Dessa
rutiner kan rensas efter initieringen.
F|rst fr}gar programmet om man vill {ndra kommunikations parametrar i filen
MULTSET.TXT f|r remote terminalen.Svarar man "J" s} fr}gas det efter nya
parametrar och MULTSET.TXT uppdateras.Om endast RETURN svaras p} en
fr}ga g{ller v{rdet inom '<','>'.
P} remote terminalen fr}gas det efter vilken terminal remoten skall k|ras p}.
Detta f|r att cursor adressering och blanka sk{rmen skall fungera.
De olika terminalerna har testats med ABCUTE.


Till}tna v{rden f|r :

    Hastigheterna                  Paritet

        75                             Ingen
        110                            J{mn
        300                            Udda
        600
        1200
        2400
        4800
        9600
        19200
        38400

    Antal databitar                Antal stopbitar

        7                              1/2
        8                              1
                                       2


- MULTLOG.BAC -

Programmet laddas in av MULTUSER.BAC.Det fr}gar efter login och password som
skapas av PASSWD.BAC.


- PASSWD.BAC -

Programmet skapar password och/eller login f|r MULTLOG.BAC.M|jlighet till
uppdatering,radering och listning av anv{ndare finns.


- FILPREP.BAC -

Skapar filen USER. d{r login och password lagras.Programmet fr}gar efter hur
m}nga anv{ndare som skall initieras f|r filen USER..


- REMOTERM.BAC -

Ett terminal program till ABC800M,ABC802 och ABC806 f|r k|rning mot en
ABC800 i remote mod.Programmet klarar av de kontroll tecken som anv{nds av
PRINT och PUT i BASIC.Inst{llning av kommunikations parametrar g|rs p}
samma s{tt som i MULTUSER.BAC.
Programmet avslutas med att trycka PF1+valfri tangent.F|r att generera PF1
tryckes PF1 tv} g}nger.


Programmet har testats p} en ABC800C.Som terminal har en ABC800M med ABCUTE
anv{nds.
H|r g{rna av er om buggar,kommentarer eller f|rslag.


                    Lars Davidsson <7020>