1 REM Ins{nd av Stefan Frank <5452>    1986-11-14 20.30.02 (DUMP)

INNEH]LL


1.     Allm{nt


       1.1   Kommunikationsprogrammet TEDTERM
       1.2   TEDTERM's principer


2.     Meny, uppstart mm


       2.1   Start
       2.2   Menyn's utseende och dess funktioner


3.     TEDTERM's funktioner


       3.1   Meny
       3.2   Debug-mode
       3.3   Spar text i TED800
       3.4   S{nd text fr}n TED800
       3.5   Hardcopy (sk{rmkopia)
       3.6   Dump av TED800's inneh}ll
       3.7   Logga text
       3.8   Avsluta loggning
       3.9   Sammanfattning av PF-tangenter


4.     Parametrar

       4.1   Parametrar f|r TEDTERM




1.1  Kommunikationsprogrammet TEDTERM


TEDTERM {r en terminaltyp som tillsammans med texteditorn TED800 kan anv{ndas
till asynkron seriell ASCII-kommunikation. Det g}r {ven att koppla upp sig mot
Datavisionen, d} programmet {ven klarar teledata-standard.

En terminalrutin tillsammans med en texteditor m|jligg|r flera finesser. Mot-
tagen text kan sparas i editorn, f|r att sedan behandlas, sparas, skrivas ut.
Texten kan ocks} skickas iv{g igen fr}n TED800.

Terminalrutinen hanterar fl|desstyrning med X-ON och X-OFF och fungerar b}de i
40- och 80-teckensmode. Den {r ocks} speciellt anpassad till TGC-modem, med
automatisk uppringning mm.

TEDTERM inneh}ller ocks} en speciell statusrad d{r aktiverade funktioner mm
visas. Alla PF-tangenter som aktiverar/deaktiverar en funktion skriver alltid
ut aktuell status.


1.2  TEDTERM' principer


TEDTERM {r, i likhet med TED800, skapad i syfte att alla ska kunna anv{nda
den. Du kan anpassa TEDTERM till att fungera efter dina behov, tack vare
m|jligheten att st{lla olika parametrar.

TEDTERM {r liksom TED relokerbar, dvs den placerar sig sj{lv endast p} ledigt
minne, s} att inga andra "fasta" rutiner skrivs |ver.


2  Start


Efter att ha slagit p} samtliga enheter kan du starta TEDTERM fr}n BASIC
med kommandot RUN TED,T.

N{r TEDTERM startas initieras den f|rst. Detta inneb{r att parametrar l{ses
in, och att ett extra alternativ (5  TERMINAL) l{gges in i TED800's meny.
Sedan g|rs inget mer, utan TED800 anropas.

Nu kan du anv{nda TED800 som vanligt, f|rutom att den har ett extra alternaiv
i menyn. Dessutom finns det lite mindre ledigt minne i TED800 (g{ller ej om
extra minne i TED800 anv{nds).

F|rst n{r alternativ 5 v{ljes startar TEDTERM, och anv{ndaren har tillg}ng
till en hel del finesser.


2.2  Menyn's utseende och dess funktioner


N{r man v{ljer TERMINAL i TED-menyn, hamnar man direkt i terminalrutin-menyn.
D{rifr}n kan du v{lja mellan ett antal alternativ:


Alernativ _ett_ i menyn till}ter dig som har TGC-modem att ringa upp ett num-
mer. P} raden under menyn fr}gas efter ett nummer. Skriv in detta och v{nta p}
svar fr}n datorn.

Nu ringer TEDTERM upp numret du angivit och meddelar resultatet av uppring-
ningen. Fler svar kan f|rekomma:


"Kommunikation |ppen"     Uppringningen gick bra och kommunikation {r p}b|r-
                          jad.

"Fel inmatning"           Fel inmatning av tel-nummer. Tecken som inte {r
                          siffra eller kolon har mottagits.

"Ingen linjesignal"       Ingen ton fr}n telefonen n{r luren {r lyft.

"Inget svar"              Mottagaren svarar inte.

"Upptaget"                Mottagarens telefon {r upptagen.

"Ingen b{rv}g"            Mottagaren har svarat, men b{rv}g kan ej detekteras.


Vid alla svar utom de tv} f|rsta sker automatiskt }teruppringning av numret.

Du kan n{r som helst avbryta uppringningen med PF1. D} }terg}r du till menyn.


Alternativ _tv}_ i menyn till}ter dig som har TGC-modem att upprepa senast
slagna nummer. Samma svar som vid alt. ett mottages fr}n modemet.


Alternativ _tre_ i menyn till}ter dig som har TGC-modem att g|ra en manuell
uppringning och n{r du f}r svar koppla in modemet. Endast "Kommunikation
|ppen" f}s som svar.


Alternativ _fyra_ i menyn till}ter dig att forts{tta redan p}b|rjad kommunika-
tion. Detta alternativ kan anv{ndas f|r de som inte kan f} automatisk uppring-
ning p} sitt modem. Det som sker {r att XON skickas om det tidigare hade skic-
kats ett XOFF, och sedan v{ntar datorn p} f|rbindelse.


Alternativ _fem_ i menyn till}ter dig att {ndra vissa parametrar f|r TEDTERM.
En meny med {ndringsbara parametrar visas. Endast ett tryck p} en tangent
beh|vs f|r att {ndra en parameter. F|r att {ndra hastighet beh|vs dock tv}
tryck. F|rsta siffran {ndrar mottagningshastigheten och andra siffran {ndrar
s{ndningshastigheten.

F|r att {ndra logfilen skrivs ett "L". D} t|ms f{ltet f|r filen och nytt namn
kan skrivas in.

F|r att sluta {ndringsdelen trycker du en g}ng p} RETURN.

F|ljande parametrar kan {ndras:

Terminaltyp  A = ASCII
             T = TELE
             S = SPECIAL

Paritet      J = J{mn
             U = Udda
             I = Ingen

Duplex       F = Full
             H = Halv
             X = Halv med LF

Hastighet    0 = 75
             2 = 300
             4 = 1200

Loggfil: dev:namnnamn.typ

Med terminaltyp ASCII menas att kommunikation sker med vanliga ASCII-tecken.
Med terminaltyp TELE menas att kommunikation sker enligt tele-standard. Obs!
om denna terminaltyp v{ljes, kommer sk{rmen automatiskt att st{lla sig i
40-teckens-mode.
Med terminaltyp SPECIAL menas vanlig ASCII-kommunikation med CHR$(127) bort-
tagen.

Med j{mn paritet menas att det totala antalet bitar i en byte {r j{mt.
Med udda paritet menas att det totala antalet bitar i en byte {r udda.
Med ingen paritet menas att det totala antalet bitar i en byte kan variera.

Med full duplex menas att v{rddatorn skickar tillbaka iv{gs{nda tecken.
Med halv duplex menas att tecken som skrivs in visas direkt p} sk{rmen.
"Halv med LF" menas halv duplex med m|jlighet att automatiskt s{nda ett Line
Feed vid varje Carige Return.

Hastigheten {r angiven i baud.

Loggfilen {r den fil som all text loggas till med PF7-kommandot.


Alternativ _sex_ i menyn avslutar kommunikationen och kopplar ner f|rbindel-
sen.


Alternativ _sju_ i menyn till}ter de som inte har TGC-modem, men {nd} vill ha
automatisk uppringning, att sl} ett nummer med modemet. Detta alternativ fun-
gerar ungef{r som alternativ ett i menyn. Det som skiljer {r de olika svaren
fr}n modemet.


Alternativ _noll_ i menyn avslutar TEDTERM och hoppar till TED800's huvudmeny.


3.1  Meny


N{r kommunikationen {r p}b|rjad kan du n{r som helst }terg} till huvudmenyn.
F|r att g|ra det anv{nder du PF1-tangenten. N{r du g|r detta spars bilden du
senast hade och utskriften stannas med ett XOFF. F|r att sedan forts{tta
anv{nds alternativ fyra i menyn.


3.2  Debug-mode


F|r att s{tta p}/st{nga av debug-mode anv{nds PF2. Debug-mode inneb{r att alla
CTRL-tecken skrivs ut p} sk{rmen med ett "_" framf|r bokstaven. Om t ex ett
CTRL-L (rensa sk{rmen) kommer in fr}n modemet och debug-mode {r p}slaget,
skrivs det _L p} sk{rmen i st{llet f|r att t|mma den.


3.3  Spar text i TED800


Om du vill kan du l}ta all inkommande tecken sparas i TED800. Detta val sker
med PF3. Denna tangent s{tter p}/sl}r av SPAR. N{r SPAR {r p}slaget visas
regelbundet anv{nt minne p} statusraden angivet i procent.

Vid }terg}ng till TED st{ngs SPAR automatiskt av. Det inneb{r att PF3 m}ste
tryckas igen om mer text ska sparas fr}n TEDTERM.

Om TED800 blir full skickas ett XOFF och ett hopp sker till huvudmenyn.


3.4  Skicka text fr}n TED800


Denna funktion {r raka motsattsen mot SPAR (se 3.3). All text du f|r tillf{l-
let har lagrat i TED800 skickas iv{g till modemet. Om du vill avbryta S[ND--
funktionen beh|ver du bara trycka p} n}gon PF-tangent.
Om text har markerats med CTRL + PF1 s{nds endast denna text.


3.5  Hardcopy (sk{rmkopia)


Med PF5 kan du f} all text som finns p} sk{rmen kopierad till skrivaren.
Skrivaren |ppnas enbart med "PR:", allts} utan parameterblock. Om andra para-
metrar {n standard ska anv{ndas m}ste skrivaren |ppnas med l{mpliga parametrar
innan anv{ndning sker av denna rutin.

Obs! Se till att skrivaren {r p}slagen och att den st}r "on-line", f|r att
undvika l}sning av programmet.


3.6  Dump av TED800's inneh}ll


Om du fr}n TEDTERM vill t|mma TED800's minne anv{nder du DUMP-funktionen
(PF6). Detta medf|r att du f}r ange ett filnamn f|r texten p} rad 23, och att
all text lagras p} denna fil. Efter lagring fr}gas om editorn ska t|mmas. Ett
"J" medf|r t|mning och ett "N" inneb{r ingen f|r{ndring.


3.7 Logga text


I st{llet f|r att spara text i TED800 (se 3.3) kan du spara all text p} en
fil. Denna fil kan definieras med programmet ST[LLPAR.BAC eller i setup-menyn
(se 2.2 alt 5). F|r att skifta mellan loggning och ingen loggning anv{nds
tangenten PF7. Om filen inte finns fr}n b|rjan skapas denna med TEDTERM.
Avst{ngning av loggningen medf|r ej st{ngning av filen.


3.8  Avsluta loggning


F|r att avsluta loggningen och st{nga loggfilen anv{nds PF8.


3.9  Sammanfattning av PF-tangenter


PF1                ]terg}r till menyn. Skickar XOFF.
PF2                Skiftar debug-mode p}/av.
PF3                Spar text i TED800.
PF4                Skickar text fr}n TED800.
PF5                Hardcopy (sk{rmkopia)
PF6                Dump p}/av.
PF7                Loggning p}/av.
PF8                St{ng logg-filen.


4.   Parametrar


4.1  Parametrar f|r TEDTERM


Om du inte vill starta upp TEDTERM med de parametrar som {r satta fr}n b|rjan,
har du m|jlighet att l}ta TEDTERM l{sa in parmetrar s} som du vill ha dem.
F|r att {ndra parametrar anv{nds programmet ST[LLPAR.BAC.


F|ljande parametrar kan du initiera:


-  Terminaltyp

-  Paritet

-  Duplex

-  Mottagnings- resp s{ndningshastighet

-  Filnamn vid loggning av text