*  TSAVE TERM100.DOC
1984-10-15
+-----------------------------------------+
! Copyright  David Andersson              !
!                                         !
!            Terapiv{gen 14 A             !
!            141 56 HUDDINGE              !
!            Telefon 08-711 74 34         !
!                                         !
!                                         !
!                                         !
! Detta dokument f}r distribueras fritt   !
! om ursprunget anges.                    !
+-----------------------------------------+


        Terminal program f|r ABC80
        ==========================

Beskrivning av TERM100 Version 1.4

Inneh}ller kapitel:
-------------------

        Karakteristik
        Kommunikations data
        Bildsk{rm
        Tangentbordet
           Keypad mode
           Inst{llnings mode (setup)
           Filformat
        Kommandon
           Styr tecken
           ANSI kompatibel mode (VT100)
           VT52 kompatibel mode

        Appendix
           Restriktioner
           Nationella ASCII tecken
           Keypadden p} VT100


Karakteristik
-------------

Seriellt gr{nssnitt. Anv{nder V24 utg}ngen p} ABC80.

Emulerar VT100. Hanterar de vanligaste kommandon som DEC VT100
terminaler anv{nder (ANSI kommandon). Terminalprogrammet har {ven
en VT52 kompatibel mode.

M|jlighet att dumpa bildsk{rmens inneh}ll p} skrivare.
M|jlighet att spara mottagen text p} fil samt s{nda fil.

Simulerar 80 teckens bildsk{rm om man har 40 tecken p} ABC80.



Fig.
Mycket chematisk bild av terminalprogrammet:


+-------------+ data fr}n tangent-
! Tangentbord ! bordet s{nds iv{g
!             !
+-------------+  ====>  +---------------+       +-------+
                        ! V24 hantering ! ====> ! Modem !   Telefon n{tet
                        !               ! <==== !       ! <=============>
+-------------+  <====  +---------------+       +-------+
! Bildsk{rm   !
!             ! mottaget data
+-------------+ visas p} sk{rmen



Kommunikations data
-------------------

Seriellt gr{nssnitt V24 (RS232C).
Baudrate fr}n 50 bit/s till 1200 bit/s.
Fl|desstyrning med XON/XOFF protokoll.

Inst{llning av mottagningshastighet och s{ndningshastighet
separat (split speed).
        50      bit/s
        75
        110
        134
        150
        200
        300
        600
        1200

        7 bit |verf|ring utan paritetsbit
        8 bit |verf|ring d{r 8:de biten kan vara:
                Paritetsbit f|r udda paritet
                Paritetsbit f|r j{mn paritet
                8 bits data d{r 8:de biten alltid {r 0
                8 bits data d{r 8:de biten alltid {r 1

Alltid en startbit och en stopbit.
Ingen paritetskontroll p} mottaget data.



Bildsk{rm
---------

En virtuell terminal-bildsk{rm p} 24 rader a 80 tecken.
Om ABC80 {r utrustad med 80 teckens tillsats s} visas hela rader.
Om ABC80 har 40 teckens sk{rm s} visas en del av den virtuella
terminal-bildsk{rmen. Automatiskt visas den del av den
virtuella terminal-bildsk{rmen som mark|ren f|r tillf{llet
befinner sig i. Man kan {ven styra sj{lv vilken del av den
virtuella terminal-bildsk{rmen som ska synas.



Tangentbordet
-------------

Nedtryckning av en tangent medf|r att dess ASCII kod s{nds ut p}
linjen (|ver V24 kontakten) under f|ruts{ttning att mottagaren
(modemet) {r redo att ta emot data samt, om XON/XOFF protokoll
anv{nds, att XOFF inte {r mottaget.
Nedtryckning av den tangen som {r reserverad f|r keypad-mode
medf|r dock inte att motsvarande ASCII tecken s{nds. Denna
tangent kan vara CTRL-@ (control e-accent), CTRL-Q eller CTRL-\.



Keypad mode
-----------

Med n}gon av tangenterna CTRL-@ (control e-accent), CTRL-Q och
CTRL-\ s{tter man terminalprogrammet i s.k. keypad-mode. Vilken
av dessa tangenter som g{ller {r valbart (default {r CTRL-@).
I keypad-mode syns texten "KEYPAD" i |vre h|gra h|rnet av den
reella bildsk{rmen.
I keypad-mode kan man inte s{nda de vanliga ASCII-koderna utan
tangenterna p} tangentbordet f}r nya funktioner. Bl.a kommer en del
tangenter att motsvara mark|rf|rflyttnings tangenterna (pil-
-tangenterna) p} DEC VT100 terminaler, och vid nedtryckning kommer
de att s{nda en escape sekvens.

I keypad-mode kan man {ven styra vilken del av den virtuella
terminal-bildsk{rmen som ska synas, om man har 40 teckens ABC80.
Fram}tpil- och bak}tpil-tangenterna rullar bildsk{rmen }t valfritt
h}ll och CTRL-"<" g|r att mark|ren alltid syns i den reella
bildsk{rmen.

Med CTRL-@, CTRL-Q eller CTRL-\ g}r man ur keypad-mode och alla
tangenter f}r den funktion som {r graverade p} dem, d.v.s. normal
alfanumerisk mode.
Den control-tangent man anv{nder f|r att g} ur keypad-mode med m}ste
man sedan anv{nda f|r att g} in i keypad-mode n{sta g}ng.

Tangenten f|r att g} in i keypad-mode fungerar {ven som
"NO SCROLL" tangent om XON/XOFF fl|dessyrning anv{nds. N{r man
g}r in i keypad-mode slutar TERM100 att visa mottaget data.
Om mer {r 63 tecken buffrats upp i TERM100 s} s{nds XOFF.
N{r man g}r ur keypad-mode igen eller n{r man s{nder n}gon
escape sekvens (t.ex. mark|rf|rflyttning i keypad-mode) s}
visas }terigen mottagna tecken. Har terminalprogrammet s{nt XOFF
s} s{nds nu ett XON tecken f|r att starta datafl|det igen.


I keypad-mode g{ller f|ljande tangenter:

"A"             V{nsterpil p} VT100
"S"             H|gerpil p} VT100
"W"             Upp}tpil p} VT100
"Z"             Ned}tpil p} VT100
"!"             PF1 p} VT100
"""             PF2 p} VT100
"#"             PF3 p} VT100
"$"             PF4 p} VT100

"0" .. "9"      Motsv. tang. "0" till och med "9" p} keypadden p}
                VT100. (Se appendix)

"-", ".", ","   Motsv. tangenter p} VT100's keypad. (Se appendix)

RETURN          Motsv. tangenten "ENTER" p} VT100. (Se appendix)

CTRL-M          Samma som RETURN.

"%"             S{nder namngivarstr{ngen. Motsvarar CTRL-BREAK p}
                VT100.

"&"             S{nder egendefinierad str{ng. Definierad i setup-
                mode U. Parameter U6.

"/"             S{nder egendefinierad str{ng. Definierad i setup-
                mode U. Parameter U7.

FRAM]TPIL       Scrolla den virtuella bilden }t v{nster/ned}t.
                samt st{ng av automatik. (g{ller ej om man har
                80 teckens tillsats)

BAK]TPIL        Scrolla den virtuella bilden }t h|ger/upp}t samt
                st{ng av automatik. (g{ller ej 80 teckens tillsats)

CTRL-"<"        S{tt p} automatik s} att den del av den virtuella
                bildsk{rmen som inneh}ller mark|ren alltid visas.
                (g{ller ej om man har 80 teckens tillsats)

CTRL-@          G} ur keypad-mode. Man g}r in i keypad-mode igen
                med CTRl-@.
CTRL-Q          G} ur keypad-mode. Man g}r in i keypad-mode igen
                med CTRl-Q.
CTRL-\          G} ur keypad-mode. Man g}r in i keypad-mode igen
                med CTRl-\.

"R"             G} in i inst{llningsmode R (setup R).
"T"             G} in i inst{llningsmode T (setup T).
"Y"             G} in i inst{llningsmode Y (setup Y).
"U"             G} in i inst{llningsmode U (setup U).

Praktiskt taget alla keypad funktioner kan anv{ndas med CTRL-tangenten
nedtryckt om man s} |nskar. T.ex. CTRL-T f|r setup-mode T.


Inst{llnings mode (setup)
-------------------------

I keypad-mode betyder "R", "T", "Y" och "U" att man st{ller
terminalprogrammet i inst{llnings mode (setup-mode). Med mellanslag,
CTRL-@, CTRL-Q eller CTRL-\ g}r man ur inst{llnings mode.

I setup R kan f|ljande parametrar st{llas in.

1.      St{ll in s{ndnings hastighet (baudrate 50..1200).
2.      St{ll in mottagnings hastighet (baudrate 50..1200).
3.      St{ll in antal databitar och paritet.
4.      Om XON/XOFF protokoll (fl|desstyrning) ska anv{ndas.
5.      Om half eller full duplex ska anv{ndas.
        Half duplex betyder att terminalen ekar inmatade tecken.
6.      Transparent mode. Om alla mottagna styr tecken (CTRL-tecken)
        ska synas p} sk{rmen. Anv{nds t.ex. vid fels|kning.


I setup T kan f|ljande parametrar st{llas in.

1.      Om ANSI (VT100) eller om VT52 standard ska g{lla.
2.      Om terminalen automatiskt ska b|rja skriva p} ny rad n{r
        man skriver f|rbi h|gra kanten. (wraparound)
3.      Om RETURN-tangenten ska s{nda CR+LF och om mottaget LF ska
        tolkas som CR+LF. (Newline)
4.      Om terminalen ska g} i lokal mode eller ej.
        I lokal mode s{nds inte data, inmatade tecken ekas direkt
        p} bildsk{rmen.
5.      V{lj om 12 rader a 80 tecken eller 24 rader a 40 tecken
        ska visas. Om 80-teckens tillsats finns kan full sk{rm
        (24 rader a 80 tecken) v{ljas.
6.      Betydelsen av CTRL-"<" samt bak}tpil och CTRL-H.
        [r CTRL-"<" inst{lld p} BS s} kommer bak}tpil att s{nda <DEL>
        (ASCII=127) och mottagna <DEL> tecken kommer att presenteras
        som fylld ruta "".
7.      Om tangenterna ska vara repeterande eller ej.


I setup Y kan f|ljande parametrar st{llas in.

1.      V{lj filnamn f|r att spara mottaget data.
        En mark|r visar att man ska skriva ett filnamn. Editera
        filnamnet med bak}tpil och CTRL-X. Mellanslag, CTRL-@, CTRL-Q
        och CTRL-\ avbryter inmatning av filnamn. Med RETURN s} skapas
        filen och skrivning p} filen av mottaget data kan b|rja.
2.      V{lj fil f|r att s{nda data. Filnamn anges p} samma s{tt som
        ovan. Med RETURN s} |ppnas filen och data b|rjar s{ndas.
3.      Dumpa den virituella bildsk{rmens inneh}ll till fil.
        Filnamn anges p} samma s{tt som ovan. RETURN skapar filen och
        startar dumpningen. N{r dumpning p}g}r kan inget data mottagas
        via V24. (Om dumpning sker till skrivare via V24, gl|m inte
        att byta kontakten fr}n modemet till skrivaren).
4.      Avbryt sparande p} fil eller s{ndning av fil. Filen st{ngs.
6.      V{lj fil format. Text-format eller data-format.
        I data-format markeras CR och LF med _M respektive _L.
        I text-format markeras CR och CR+LF med normalt radslut.


I setup U kan f|ljande parametrar st{llas in.

1.      L{mna terminal programmet. G} ur TERM100.
2.      ]terst{ll alla parametrar till ursprungsv{rdet samt
        rensa terminalens bildminne.
5.      Mata in och editera namngivarstr{ngen (answer back code).
        Styrtecken anges med understryknings tecken + en bokstav.
        Mellanslag anges med fram}tpil eller CTRL-S. Ta bort tecken
        med bak}tpil. Avsluta inmatning med RETURN eller CTRL-X.
6.      Definiera vad egendefinierad tangent keypad-& ska s{nda.
        Editeras p} samma s{tt som namngivarstr{ngen.
7.      Definiera vad egendefinierad tangent keypad-/ ska s{nda.
        Editeras p} samma s{tt som namngivarstr{ngen.


Med mellanslag l{mnar man inst{llnings mode (setup-mode) och kommer
till vanlig keypad-mode.

Med CTRL-@, CTRL-Q eller CTRL-\ l{mnar man b}de inst{llnings mode samt
keypad-mode och kommer till normal alfanumerisk mode.


Fig.
F|ljande figur f|rs|ker beskriva relationerna mellan olika moder
i terminalprogrammet. En ruta betyder en mode och pilarna mellan dessa
anger hur man kan byta mode.

+-------+               +-------+     R     +-------+
!       !               !       !  ======>  ! Setup !
!       !               !       !           !   R   !
!       !   CTRL-@ el.  !       !           +-------+
!       !   CTRL-Q el.  !       !
!       !   CTRL-\      !       !
!       !  ==========>  !       !     T     +-------+
!       !               !       !  ======>  ! Setup !
!       !   CTRL-@ el.  !Keypad !           !   T   !
!       !   CTRL-Q el.  ! mode  !           +-------+
!Normal !   CTRL-\      !       !
! alfa- !  <==========  !       !
! num.- !               !       !     Y     +-------+ 1,2 el 3  +-------+
! mode  !               !       !  ======>  ! Setup !  ======>  ! Input !
!       !               !       !           !   Y   !           !Filnamn!
!       !               !       !           +-------+           +-------+
!       !               !       !
!       !               !       !
!       !               !       !     U     +-------+ 5,6 el 7  +-------+
!       !               !       !  ======>  ! Setup !  ======>  ! Input !
!       !               !       !           !   U   !           ! Str{ng!
!       !               !       !           +-------+           +-------+
!       !               !       !
!       !               !       !                     Return eller
!       !               !       !               !  !  CTRL-X        !
!       !               !       !               !  +<===============+
!       !               !       !   Mellanslag  !                   !
!       !               !       !  <============+===================+
!       !               +-------+
!       !
!       !
!       !         CTRL-@, CTRL-Q eller CTRL-\   !                   !
!       !  <====================================+===================+
+-------+



Fil|verf|ring
-------------

I setup-mode Y kan man v{lja att s{nda och ta emot data till och fr}n
filer. OBS! Spara p} en file (setup Y1) och s{nda en fil (setup Y2)
fungerar inte med kassettminnet. En printer med seriellt gr{nssnitt
kan normalt inte heller anv{ndas f|r dessa funktioner. Vid send
(setup Y2) s} kan filen vara printer om man har parallell-gr{nssnitt.
till denna. Vid bildsk{rms dump (setup Y3) s} kan filen g} till
kassett eller printer, {ven om printern {r ansluten via V24. Gl|m bara
inte att ansluta printern till V24 kontakten innan dumpningen startas.

Funktionen setyp Y1, spara mottagen text, g|r att det som kommer in
fr}n V24 kontakten lagras p} en fil (samtidigt som de visas p} sk{rmen
som vanligt). Detta fortg}r {nda tills man avbryter med setup Y4
eller tills t.ex. flex-skivan blir full.

Funktionen setyp Y2, s{nda en fil, g|r att varje tecken i filen
kommer att skickas, som om man hade skrivit tecken sj{lv p}
tangentbordet.

Filtypen {r enkla sekvensiella filer som t.ex kan hanteras med
instruktionerna INPUTLINE # och PRINT # i ABC80-basic.

Om man har valt lagring av data i text format (setup Y6 = TEXT) n{r
man tar emot och lagrar data p} en fil (setup Y1) s} kommer alla synliga
tecken (ASCII 32 t.o.m. ASC 127) att skrivas ut p} filen. CTRL-tecken
ignoreras. Carriage return (ASCII 13) ger ny rad i filen. Tabulator
tecknet (ASCII 9) g|rs om till ett l{mpligt antal mellanslag p} filen.
Inga rader till}ts bli l{ngre {n 120 tecken p} filen.
Det {r l{mpligt att anv{nda textformatet n{r man t.ex. h{mtar och
s{nder filer fr}n databaser.

Om man har valt lagring av data i data format (setup Y6 = DATA) n{r
man tar emot en fil s} kommer alla tecken att lagras p} filen.
CTRL-tecken kommer d} att lagras som tv} tecken, ett understryknings
tecken ("_") och en bokstav. Ett mottaget understryknings tecken kommer
att lagras som tv} understryknings tecken om man valt data formatet.
Carriage return lagras som "_M" och ger inte ny rad i filen. Alla
rader kommer att bli knappt 120 tecken l}nga och ett radslut har
ingen information om mottagna tecken.
Data formatet anv{nds om man vill ha exakt kontroll |ver vilka tecken
man tar emot och s{nder iv{g fr}n en fil.

Om v{rd datorn (den dator som man {r uppkopplad mot) kan hantera
fl|desstyrning med XON/XOFF s} b|r man st{lla in detta med
setup R4 = YES, f|r att garantera att TERM100 respektive v{rd datorn
hinner med att skriva data till sekund{rminnet. Att ta emot filer i
300 bit/s brukar dock fungera bra utan fl|desstyrning.



Kommandon:
----------

Mottagna tecken och teckensekvenser som har en best{md betydelse
f|r terminalprogrammet.

Styr tecken (control character)
-------------------------------

Enquire          ENQ    (5)     Beg{ran om namngivarstr{ng
Bell             BEL    (7)     Pling i h|gtalaren
Backspace        BS     (8)     Backa mark|ren ett steg
Horisontal tab   HT     (9)     Flytta mark|ren till n{sta tab.l{ge
Line feed        LF     (10)    Flytta mark|ren ner}t ett steg
Vertikal tab     VT     (11)    (ger line feed)
Form feed        FF     (12)    (ger line feed)
Carriage return  CR     (13)    Flytta mark|ren till b|rjan p} raden
Shift out        SO     (14)    V{lj designator G1
Shift in         SI     (15)    V{lj designator G0
X-ON             DC1    (17)    Starta transmition, fl|desstyrning
X-OFF            DC3    (19)    Stoppa transmition, fl|desstyrning
Escape           ESC    (27)    Inleder en escape-sekvens


ANSI kompatibel mode (VT100)
---------------------------

Parametrarna till f|ljande kommandon {r normalt decimala siffror.
Escape sekvenser f}r inneh}lla styrtecken (control characters)
och mellanslag. Ett escape tecken avbryter dock en escape sekvens
och b|rjar en ny.

Mark|r f|rflyttnings kommandon

Upp                             <ESC> [ <Nr> A
Ner                             <ESC> [ <Nr> B
H|ger                           <ESC> [ <Nr> C
V{nster                         <ESC> [ <Nr> D ;
Direkt positionering            <ESC> [ <Line> ; <Column> H
Direkt positionering            <ESC> [ <Line> ; <Column> f
Index (line feed)               <ESC> D
Reverserat index                <ESC> M
Spara mark|r och attribut       <ESC> 7
]terst{ll mark|r och attribut   <ESC> 8
  <Nr>     = multiplikator (default 1)
  <Line>   = radposition (default 1)
  <Column> = kolumnposition (default 1)

S{tt tecken attribut

N{r ett attribut {r inst{llt kommer text att skrivas ut med detta
attribut tills alla attribut st{ngs av.

                                <ESC> [ <Par> ; <Par> ; ... ; <Par> m

  <Par> = 0     st{ng av alla attribut (default parameter)
        = 4     s{tt p} understrykning (*)
        = 5     s{tt p} blink attribut
        = 7     s{tt p} inverterad video (*)

(*) Understrykning och inverterad video visas som blinkande text i ABC80.


Raderings kommandon

Dessa kommandon fyller valda delar av sk{rmen med tecknet mellanslag.

Fr}n mark|r till slutet p} raden        <ESC> [ K
Fr}n mark|r till slutet p} raden        <ESC> [ 0 K
Fr}n b|rjan p} raden till mark|r        <ESC> [ 1 K
Hela raden som mark|ren st}r p}         <ESC> [ 2 K
Fr}n mark|ren till slutet p} sk{rmen    <ESC> [ J
Fr}n mark|ren till slutet p} sk{rmen    <ESC> [ 0 J
Fr}n b|rjan av sk{rmen till mark|ren    <ESC> [ 1 J
Rensa hela sk{rmen                      <ESC> [ 2 J


Rapportera mark|r position

Aktivera rapport med            <ESC> [ 6 n
Svar fr}n terminalen            <ESC> [ <Line> ; <Column> R
  <Line>   = radposition
  <Column> = kolumnposition


Rapportera terminalens tillst}nd (device status report)

Aktivera rapport med            <ESC> [ 5 n
Svar fr}n terminalen            <ESC> [ 0 n


Rapportera terminal attribut (device attribute)

Aktivera rapport med            <ESC> [ c
Aktivera rapport med            <ESC> [ 0 c
Svar fr}n terminalen            <ESC> [ ? 1 ; 0 c


Scroll region kommandon

S{tt scroll region              <ESC> [ <Top> ; <Bottom> r
  <Top>    = |vre scroll gr{ns (default 1)
  <Bottom> = nedre scroll gr{ns (default 24)


Programerbara lysdioder

'Lysdioderna' syns p} |versta raden p} sk{rmen i keypad-mode.

Styrsekvens                     <ESC> <Par> ; <Par> ; ... ; <Par> q
    <Par> = 0 eller inget       Sl{ck alla lysdioder
    <Par> = 1                   T{nd L1
    <Par> = 2                   T{nd L2
    <Par> = 3                   T{nd L3
    <Par> = 4                   T{nd L4


V{lj tecken upps{ttning

Teckenupps{ttning              G0 designator   G1 designator
United Kingdom (*)              <ESC> ( A       <ESC> ) A
United States (*)               <ESC> ( B       <ESC> ) B
Grafisk teckenupps{ttning       <ESC> ( 0       <ESC> ) 0

G0 och G1 designator v{ljs med styrtecken Shift Out respektive Shift In.
(*) United Kingdom = United States = Svensk ASCII i ABC80.


St{ll in tabulator stoppar

S{tt tab i aktuell kolumn       <ESC> H
Ta bort tab i aktuell kolumn    <ESC> [ g
Ta bort tab i aktuell kolumn    <ESC> [ 0 g
Ta bort alla tabulator stoppar  <ESC> [ 3 g


S{tt och reset mode kommandon

- - - - - - - - - - - - - - - - Set - - - - - - Reset (*) - -
New line                        <ESC> [ 20 h    <ESC> [ 20 l
Cursor key mode                 <ESC> [ ? 1 h   <ESC> [ ? 1 l
VT52 mode                       (**)            <ESC> [ ? 2 l
Origin mode                     <ESC> [ ? 6 h   <ESC> [ ? 6 l
Wraparound                      <ESC> [ ? 7 h   <ESC> [ ? 7 l
Auto repeat                     <ESC> [ ? 8 h   <ESC> [ ? 8 l
Application keypad              <ESC> =         <ESC> >

(*) Sista tecknet i sekvensen {r litet L.
(**) Ej till{mpbar. Se ESC < i VT52 mode.


St{ll om terminalen till dess initiala status

Reset                           <ESC> c


VT52 kompatibel mode
--------------------

Mark|r upp                      <ESC> A
Mark|r ner                      <ESC> B
Mark|r h|ger                    <ESC> C
Mark|r v{nster                  <ESC> D
V{lj grafisk teckenupps{ttning  <ESC> F
V{lj ASCII                      <ESC> G
Flytta kursorn 'home'           <ESC> H
Reverserad line feed            <ESC> I
Radera till slutet p} sk{rmen   <ESC> J
Radera till slutet p} raden     <ESC> K
Direkt mark|r positionering     <ESC> Y <Line> <Column>
Status rapport                  <ESC> Z             svar: <ESC> / Z
S{tt applikation keypad         <ESC> =
Reset applikation keypad        <ESC> >
S{tt ANSI mode (VT100)          <ESC> <

  <Line>   = ett tecken med v{rdet f|r raden + 31
  <Column> = ett tecken med v{rdet f|r kolumnen + 31



        Appendix
        ========

Restriktioner
-------------

Funktioner som finns i DEC VT100 terminaler men ej i TERM100:

Dubbel tecken h|jd eller dubbel tecken bredd kan inte st{llas in.

132 teckens radl{ngd kan ej st{llas in.

Soft scroll kan inte st{llas in.

Understrykning och invers video presenteras som blinkande text.

Semigrafisk teckenupps{ttningen finns inte men simuleras
med "-","!" och "+" f|r linjer samt "" (fylld ruta) f|r en del
andra grafiska tecken.

Initiering av confidence test {r inte implementerat.

Begr{nsad kommunikations hastighet.



Nationella ASCII tecken
-----------------------

Svensk ASCII  - - - - - United States - - - - - - - United Kingdom
# (br{dg}rd, hash)      # (br{dg}rd, hash)          (pund tecken)
$ (sol)                 (dollar)
@ (versal e-accent)     (alfa slang, commersal at)
[ (versal ae)           (v{nster hak parentes)
\ (versal oe)           (vertikalt streck)
] (versal aa)           (h|ger hak parentes)
^ (versal tyskt y)      (tak, upp}tpil, cirkumflex)
` (gemen e-accent)      (grav accent)
{ (gemen ae)            (v{nster krull parentes)
| (gemen oe)            (bak}t slash)
} (gemen aa)            (h|ger krull parentes)
~ (gemen tyskt y)       (tilde, v{xelstr|m)
 (fylld ruta)          <DEL>  (ett ej synligt styrtecken)


Keypadden p} VT100
------------------

S} h{r ser keypadden ut p} Digital VT100 terminaler.
Innom parentes anges motsvarigheten i TERM100 i keypad-mode.
Notera att !,";# och $ {r shift av 1,2,3 och 4.

  (W)   (Z)   (A)   (S)      (!)   (")   (#)   ($)
+-----+-----+-----+-----+  +-----+-----+-----+-----+
! Upp ! Ner ! <-- ! --> !  ! PF1 ! PF2 ! PF3 ! PF4 !
! Pil ! Pil ! Pil ! Pil !  !     !     !     !     !
+-----+-----+-----+-----+  +-----+-----+-----+-----+
                           !  7  !  8  !  9  !  -  ! (-)
                           !     !     !     !     !
                           +-----+-----+-----+-----+
                           !  4  !  5  !  6  !  ,  ! (,)
                           !     !     !     !     !
                           +-----+-----+-----+-----+
                           !  1  !  2  !  3  !  E  !
                           !     !     !     !  N  !
                           +-----+-----+-----+  T  ! (RETURN)
                           !     0     !  .  !  E  !
                           !           !     !  R  !
                           +-----------+-----+-----+
                                         (.)

End.